| ЗАГАЂУЈУЋА МАТЕРИЈА | Граничне вредности ГВ1 (μg/m3) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Колико пута не сме да се прекорачи концентрација за 1h/24h у једној години1 | ГВ μg/m3 1 год1 | Толерантна1 вредност (μg/m3) у 2014. |
|  | Време узорковања |  |  |  |
|  | 1 h | 24 h |  |  |  |
| СУМПОР ДИОКСИД (SO2) | 350 | 125 | 24/3 | 50 | 410 за 1h |
| АЗОТ ДИОКСИД (NO2) | 150 | 85 | 18/0 | 40 | 202,5 за 1h 113 за 24h 54 за 1год |
| УГЉЕН МОНОКСИД (CO) | 10 mg/m3 (8h) | 5 mg/m3 |  | 3 mg/m3 | 12,4 за 8h 7 за 24h mg/m3 |
| ПРИЗЕМНИ ОЗОН (O3) | 120* (8h) |  | 25 дана у год. u у току 3 год. |  |  |
| АМОНИЈАК (NH3) | 200 (3h) | 100 |  | 8 |  |
| БЕНЗЕН |  |  |  | 5 | 6 за 1год. |
| ТОЛУЕН |  | 0,26 mg/m3 за 7 дана |  |  |  |
| КСИЛЕН** |  |  |  |  |  |
| УКУПНИ УГЉОВОДОНИЦИ НЕМЕТАНСКОГ ТИПА (TNMHC)** |  |  |  |  |  |
| СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ (PM 10) |  | 50 | 0/35 | 40 | 60 за 24h 43,2 за 1год. |
| СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ (PM 2.5) |  |  |  | 25 | 28,5 за 1год. |
| СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦE (PM 1) |  |  |  | - |  |
| УКУПНИ РЕДУКОВАНИ СУМПОР (TRS)** |  |  |  |  |  |
| ВОДОНИК СУЛФИД (H2S) |  | 150 |  |  |  |

1 –Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“ бр. 11/10,  75/10 и 63/13)

*- циљна вредност

** - граничне вредности нису дефинисане  Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета

Толерантна вредност јесте гранична вредност увећана за границу толеранције, а граница толеранције јесте проценат дозвољеног прекорачења граничне вредности под прописаним условима.

Циљна вредност јесте ниво загађујуће материје утврђен како би се избегли, спречили или смањили штетни ефекти по здравље људи и/или животну средину у целини, која ће бити постигнута у утврђеном року.

Члан 5. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“ бр. 11/10,  75/10 и 63/13)

За потребе мониторинга квалитета ваздуха и прикупљања података органи Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: надлежни орган) у оквиру својих надлежности обезбеђују:

1) мерне станице и/или мерна места за фиксна мерења у државној и локалним мрежама;

2) континуално и/или повремено мерење/узимање узорака загађујућих материја на фиксним локацијама;

3) повремено мерење/узимање узорака загађујућих материја на мерним местима која нису обухваћена мрежом мониторинга квалитета ваздуха;

4) пренос, обраду, проверу валидности и анализу резултата добијених мерењем и/или узимањем узорака и анализом;

5) проверу квалитета мерних поступака;

6) одржавање мерних места, мерних инструмената са пратећом опремом, и опреме за пријем и пренос података, у циљу обезбеђења захтева у погледу квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха.