GRAD PANČEVO

GRADSKO VEĆE

Tim za implementaciju projekta

"Revizija strategije razvoja grada Pančeva

za period 2014-2020."

U Pančevu, 03.03.2014. godine

Zapisnik sa sastanka fokus grupe za kvalitet vazduha, održanog 27.02.2014. god u sali na IX spratu u 13 časova

| PROBLEMI | PREDLOŽENA REŠENJA |
| --- | --- |
| Prema "Godišnjem zveštaju o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2012. godine" koji je objavila Agencija za zaštitu životne sredine, grad Pančevo je svrstan u aglomeracije sa III kategorijom kvaliteta vazduha – prekomerno zagađen vazduh (sa prekoračenjem tolerantne vredosti za jednu ili više zagađujućih materija). Za Pančevo je ova ocena kvaliteta vazduha data na osnovu prekoračenja koncentracija čestica PM10 na mernom mestu Vojlovica. Prekoračenja PM10 se javljaju i u zimskom i u letnjem periodu, ali znatno više u zimskom, što upućuje na to da su najznačajniji izvori čestica industrija, individualna ložišta i saobraćaj. | - Nastaviti program monitoringa kvaliteta vazduha - Doneti Plan kvaliteta vazduha u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha U fabrikama JIZ koje podležu obavezi pribavljanja IPPC dozvole: - Predstavnik Rafinerije nafte Pančevo je izneo da je u Rafineriji postojao jedan izvor sa povećanom emisijom praškastih materija, zbog čega su preduzete tehničko-tehnološke mere kao što je ugradnja ciklona, nakon čega su emisije svedene na nivo ispod graničnih vrednosti, ugrađeni su gorionici sa smanjenim emisijama NOx -Predstavnica HIP "Petrohemija" iznela je da su u Petrohemiji sva ložišta (kotlovi i procesne peći) na gas, a emisije praškastih materija su ispod graničnih vrednosti. Što se tiče drugih zagađujućih materija, HIP Petrohemija je eliminisala izvor izobutana, rekonstruisan je rezervoar za pirolitički benzin, a u toku je i rekonstrukcija fabrike za obradu otpadnih voda. -Razmotriti mogućnost da se, u interesu grada, deo energije iz planiranog novog energobloka u RNP usmeri na zagrevanje najbližih i najugroženijih naselja (Vojlovica, Topola) |
| U okviru HIP Azotare postoje emiteri praškastih materija koji prekoračuju granične vrednosti emisije. Ista je situacija i sa azotnim oksidima. Do sada nisu preduzimane mere za smanjenja emisija jer su potrebna velika finansijska sredstva za sanaciju | - |
| NIS – Rafinerija nafte Pančevo, HIP Petrohemija i HIP Azotara podnele su zahtev za dobijanje integrisane dozvole, postupak je u toku |  |
| Emisije čestica na emiterima JKP "Grejanje" po novom - važećem Pravilniku prelazi granične vrednosti | Potrebna je ugradnja novih gorionika |
| Individualna ložošta su generalno značajan izvor emitovanja suspendovanih čestica i čađi. Iako čađ nije među zagađujućim materijama na osnovu kojih se vrši ocenjivanje kvaliteta vazduha, čađ je kancerogena materija i potrebno je preduzimanje mera za smanjenje koncentracija u vazduhu | Ciljana merenja kvaliteta vazduha u naseljenim mestima gde do sada nisu vršena merenja Povezivanje individualnih kotlarnica i uvođenje centralizovanog zagrevanja u naseljima sa velikim brojem objekata sa individualnim stanovanjem kao što su Misa i Strelište Obezbeđenje uslova za priključivanje objekata na sistem daljinskog grejanja Priključenje na sistem daljinskog grejanja svih gradskih ustanova koje se sada greju individualno Obezbeđenje određenih subvencija za primenu mera energetske efikasnosti u zgradarstvu i energetsku sanaciju objekata Uspostavljanje katastra zagađivača na teritoriji grada Pančeva Praćenje stanja kvaliteta vazduha i davanje uputstava građanima za ponašanje u slučaju povećane koncentracije čestica i čađi Rad sa građanima-edukacija i spuštanje aktivnosti do nivoa pojedinačnih izvora |
| Gas se ne koristi kao energent i kada postoje uslovi za priključenje objekata zbog visoke cene gasa | Obezbeđenje nekog vida subvencija za povoljnije sisteme za zagrevanje (gas kao energent, toplotne pumpe, korišćenje solarne energije) |
| Nedovoljno zelenila i vetrozaštitnih pojaseva | - Povećanje površina pod zelenilom (ozelenjavanje i pošumljavanje autohtonim vrstama, posebno podizanje šumskog zelenila na nekvalitetnom poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu grada) kroz trostruko partnerstvo -Uspostavljanje katastra zelenih površina na teritoriji grada Pančeva |
| Buka i saobraćaj su zagađivači vazduha | Izmeštanje saobraćaja teških teretnih vozila iz grada |